## Slide 1: 用于中子极化调控的均匀磁场超导电磁铁的有限元模拟
董雨晨
1中国科学院高能物理研究所，北京，100049
2中国散裂中子源，东莞，523803

## Slide 2: 背景介绍——中子
中子不带电
n
具有1/2自旋
带有磁矩
符号 | n
组成 | u d d
电荷 | 0
质量 | 1.00866491588(49) u
同位旋 | 1/2
自旋 | 1/2
宇称 | +1
磁矩 | −1.91304273(45) μN
穿透性强，运动路径不受磁场影响
自旋磁矩对磁结构敏感
可以获得自旋极化中子

## Slide 3: 背景介绍——中子散射（1951） 1994年诺贝尔物理学奖
N. Brockhouse
Clifford G. Shull

## Slide 4: 背景介绍——极化中子散射
极化中子散射实验示意图
主流获取极化中子方法（a）极化单晶；（b）极化超镜；（c）极化氦三中子自旋过滤器

## Slide 5: 背景介绍——极化中子散射理论 Blume-Maleyev 方程
核磁相干散射
核散射
非手性磁散射
手性磁散射
对于出射中子极化矢量
矩阵张量形式
核散射
极化矢量旋转
极化矢量产生

## Slide 6: 背景介绍——极化中子散射实验
共线极化分析
Beam Direction
完全极化分析
中子拉莫尔进动示意图

## Slide 7: 背景介绍——中子极化调控方法
磁场控制的受控拉莫尔进动
极化矢量绝热旋转

## Slide 8: 研究目的——完全极化分析装置方案
超导体迈斯纳效应
高磁导率合金磁分流作用

## Slide 9: 研究目的——磁场用于中子极化调控
X轴平行于Q
Z轴垂直于散射平面
Y轴完成右手系
需要根据不同的Q调整P至对应的XYZ方向
磁场方向
z
y
x
束流方向
零磁场区域
z
y
x
z
y
x
φ
磁场方向变化
YBCO薄膜
极化矢量方向变化

## Slide 10: 研究目的——高磁场均匀度电磁场
磁场控制的受控拉莫尔进动
常规带磁轭平板电磁铁磁场分布
磁场角度导致的进动轴偏移会影响出射中子极化方向偏差
磁场B的大小偏差也会导致进动角φ不同，影响出射中子极化方向
中子束流具有尺寸！
需保证直径20mm的均匀磁场区域
磁场强度偏差小于1%
角度偏差小于1°

## Slide 11: 研究目的——设计难点
进动磁场需完全限制在受控进动磁场区域内
与超导体薄膜配合，需注意避免磁体严重发热
避免在中子路径上引入阻挡物
螺线管？
平板电磁铁？
Or其他？

## Slide 12: 研究方法——有限元模拟AC/DC模块
原始模型
超导体薄膜
（磁绝缘边界条件）
高磁导率
坡莫合金外壳
ReBCO
高温超导线圈
有限元模拟结果
直径20mm区域磁场强度偏差大于2%

## Slide 13: 研究方法——参数化建模与优化模块
参数化建模模型
添加坡莫合金极片
模型参数
应用COMSOL优化模块以中心直径30mm范围内ΔBmax为优化目标，对磁场组件参数进行分批次优化

## Slide 14: 研究方法——参数化建模与优化模块
参数化建模模型
添加坡莫合金极片
模型参数
应用COMSOL优化模块以中心直径30mm范围内ΔBmax为优化目标，对磁场组件参数进行分批次优化

## Slide 15: 研究方法——参数化建模与优化模块
优化后
优化前
竖直方向磁场均匀度得到显著提升
水平方向磁场均匀度依旧需要提升

## Slide 16: 研究方法——结合原理进行针对优化
增加补偿节点
针对性增加补偿节点
降低局部磁路长度
提升两侧磁场均匀度
采用优化模块对节点位置进行优化

## Slide 17: 研究方法——结合原理进行针对优化
水平方向磁场均匀度得到提升提升

## Slide 18: 研究方法——结合原理进行针对优化
YBCO
薄膜
坡莫合金外壳
坡莫合金极片
高温超导带
额外添加超导体薄片
使用超导体约束边缘磁场方向
同步提升磁场强度均匀性与方向均匀性

## Slide 19: 仿真结果
ΔB max= 0.523G
θmax= 0.2916°
中心磁场磁场强度 53.5G ×15mm @20A current
磁场高度均匀
磁场导致的最大极化率偏差约为2°(30mm × 30mm)

## Slide 20: 结论
有限元模拟对于研发特种需求磁体具有良好的指导作用
参数化建模结合COMSOL优化模块可以极大提升装置研发效率
条件允许情况下，超导体可以作为良好的磁场约束与“塑形”工具

## Slide 21: 感谢观看！